Инструкция пользователя

ProCam ZX9 является высококачественным продуктом с передовыми технологиями съемки. Этот видеорегистратор обладает светосильной оптикой , матрица 5 мегапикселей 2,5 CMOS позволяет снимать видео высокой четкости стандарта FULL HD 1080P, а также получать фотографии 2592х1944 пикселей C помощью встроенного модуля GPS и G-Sensor вы можете просматривать ваше положение на карте Google, а также использовать датчик ускорения для фиксации нестандартных ситуаций. Видеорегистратор позволяет использовать карты памяти microSDHC. Благодаря компактным размерам, а также наличию экрана и высокоемкого аккумулятора данная модель имеет широкий спектр применения. Отснятое видео вы также можете просмотреть на ПК, или ТВ, благодаря доступным интерфейсам.

Спасибо , что выбрали ProCam !

ProCam ZX9 :

◎ Широкоугольный объектив 120 гр.

◎ 1920x1080P FULL HD видео высокой четкости.

◎ Передовая технология обработки видео H.264.

◎ Матрица 5 мегапикселей.

◎ 4X цифровой зум (720Р) Фокусировка с 12 см до ~.

◎ 1.5 дюйма LCD экран.

◎ Инфракрасная подсветка для ночной съемки.

◎ Выход HDMI для просмотра на ТВ высокой четкости..

◎ 30/60 кадров в секунду (зависит от разрешения).

◎ Специальный автомобильный держатель.

◎ Система защиты файлов .

◎ Цикличная запись без пропусков между блоками.

◎ Питание от автомобильного прикуривателя.

◎ Автоматическая запись при подаче питания.

◎ Отображение на экране записываемого видео.

◎ Штамп даты и времени на видео.

◎ Гибкие настройки управлением съемки.

◎ Функция скриншота при записи и просмотре.

◎ Возможна зарядка от USB.

◎ Интуитивно понятный интерфейс.

◎ Поддержка карт памяти microSD до 32 Гбайт.

◎ Встроенный GPS модуль и G-Sensor

◎ Просмотр движения на картах Google

◎ Защита от перезаписи при инциденте

Up/Rewind/Volume+

Режим (MODE): переключение между режимами                      :                                        запись видео / фото / просмотр / настройки

Фотоснимок/Удаление：1) в режиме видео нажмите кнопку , вы сможете сделать снимок в режиме предпросмотра, нажмите кнопку , переключите в фоторежим , вы можете установить настройки фото и автоматически вернуться в видеорежим.

2) Нажмите в режиме просмотра для удаления ненужных файлов

Вверх/Вниз ：1) В режиме настройка - передвижение между пунктами меню и подпунктами 2) В режиме просмотра - выбор файлов 3) Регулировка громкости.

Вкл/Выкл/Подсветка: 1) Короткое нажатие - включение 2) Удерживайте более 2 секунд для выключения устройства 3) В режиме видео короткое нажатие - включение/выключение инфракрасной подсветки 4) В режиме просмотра (превью) защита выбранного файла.

Запись/ОК：1) В фоторежиме - сделать скриншот 2) В режиме настройки - подтверждение выбора 3) В режиме просмотра - старт/пауза

Батарея

1. Индикация батареи:

Полная          Половина        Низкая      Разряжена

- Зарядка батареи

2. Это устройство может заряжаться как от автомобильного адаптера , так и от порта USB.

- Подключение в атомобиле

При использовании устройства в автомобиле необходимо установить цикличную запись и автоматическое включение при подаче питания. Подключите адаптер к бортовой сети автомобиля 12/24в , затем подключите кабель к устройству , после чего прибор должен включится и начать запись видео (убедитесь , что карта памяти вставлена в соответствующий слот) . После того как вы заглушите двигатель устройство выключится автоматически (до 30сек.) и данные будут сохранены.

- Внимание:

Используйте зарядное устройство из комплекта (5в) . Использование других зарядных устройств может повредить видеорегистратор.

- Использование карты памяти.

1. Правильно вставляйте карту - вы услышите мягкий щелчок при правильной установке. Карта должна вставляться легко без применения силы.

2. Используйте microSDHC карты памяти с классом скорости не ниже 6-го.

3. Обязательно отформатируйте карту памяти на устройстве перед использованием.

- Включение / выключение устройства

1. Короткое нажатие - включение. Удерживайте более 2 секунд для выключения устройства

2. Для экономии батареи вы можете установить время, через которое устройство будет выключаться автоматически при бездействии.

  - Режим записи

1. Нажмите кнопку "Запись" REC для начала записи видеофайла, красный индикатор на экране       должен мигать во время записи. Нажмите кнопку еще раз для остановки записи.

2. Выбор инфракрасной подсветки:

Нажимайте кнопку "Вкл/выкл" для установки режима работы инфракрасной подсветки.

3. Цифровой зум: Нажимайте клавиши вверз/вниз для увеличения/уменьшения объекта в режиме записи (только при разрешении 1280х720)

  - Обзор настроек:

Качество записи: 1920x1080P30，1440x1080P30，1280x720P30，848x480P60，848x480P30.

Цикличная запись: установите необходимое значение в минутах. Данный вид записи обеспечивает перезапись самых ранних файлов при заполнении карты памяти.

Автоматический старт записи при включении: после подачи питания устройство включится автоматически и начнет запись.

Задержка при включении: Установите задержку подольше , если испытываете проблемы с автоматической записью при включении.

Запись звука: включить,выключить микрофон

Язык：Установите нужный вам язык .

ТВ выход：NTSC/PAL.

Автовыключение：Установите время бездействия , после которого устройство выключится автоматически.

Форматирование：Форматирование карты памяти.

Штамп: Наложение даты/времени на фото/видео.

Дата：Установите корректную дату.

Автоотключение экрана: Установите время отключения экрана в режиме записи. Нажмите любую кнопку , чтобы разбудить экран.

Сброс настроек: Установка параметров по умолчанию.

Ночной режим: использование этого режима может улучшить качество съемки в темное время суток. Режим Анти-Блик может улучшить качество при ночной съемке

Световая частота: 50/60 герц. В России обычно используют 50Hz

G-Sensor : или Датчик удара . Его предназначение в фиксации нестандартных ситуаций - таких как : резкое торможение или ускорение , а также столкновения. Уровень от 1 до 9 , где 1 - самое чуткое значение , а 9 - самое грубое. При срабатывании датчика текущий клип автоматически защищается от цикличной перезаписи , и в нижнем правом углу экрана появляется иконка  Также вы можете вручную защитить/снять файл от перезаписи , для этого нажмите :

а) кнопку MODE если прибор в режиме записи

б) кнопку Вкл/Выкл если прибор в режиме просмотра клипов

Версия: версия прошивки.

  - Дополнения：

(1) Разрешение фото по умолчанию 5 Мпикселей.

(2) При отключении питания возможна задержка 30 сек. до полного выключения прибора

(3)При включении устройство начинает поиск спутников. Если сигнал не установлен иконка GPS будет желтого цвета     ; Когда связь со спутниками будет установлена иконка станет зеленог цвета

(4) Для просмотра видео с GPS трекингом и данными с G-sensor используется специальная программа Player.exe

| Матрица | 5M CMOS Sensor，1/2.5" |
| --- | --- |
| Обектив | Широкоугольный 120гр, F= 2.0, focus 3.4mm |
| Zoom | 4X цифровой |
| LCD экран | 1.5 дюйма 4:3 TFT LCD |
| Видео выход |  |
| Фото |  |
| Запись видео |  |
| Аудио | Микрофон и динамик (AAC) |
| Память | Внутренняя: 32M Внешняя: microSDHC (до 32Гбайт) |
| Затвор | Электронный |
| Подсветка | Инфракрасная (IR) |
| Батарея | 500mAh 3.7V Polymer Li-ion battery |
| GPS антенна | Встроенная |

Вопросы и ответы

- Невозможно сделать фото или снять видео.

Проверьте карту памяти , возможно она неисправна или заполнена.

- Самопроизвольная остановка записи .

Проверьте соответствие используемой карты памяти классу скорости 6 или выше

- "Ошибка файла".

Отформатируйте карту памяти.

- Нет изображения на ТВ.

Убедитесь в правильном подключении кабелей . Убедитесь, что ТВ в нужном вам режиме.

- Видео/фото размазанны.

Протрите объектив чистой ветошью.

- Подсветка не работает.

Батарея разряжена.

- Горизонтальные линии на экране

Переключите режим сетевой частоты.

Гарантийный талон

Общие условия предоставления гарантии

- На изделие, приобретенное Вами и входящие в него детали, распространяется гарантия при наличие дефектных материалов или дефектов производства сроком 1 год со дня покупки.

- Возмещение ущерба при сбоях в эксплуатации не включает следующие случаи:

а). Непреднамеренное неправильное использование или в случае использования подделки.

б). Неправильное использование источника питания/напряжения.

с). Нарушение инструкции по эксплуатации.

д). Естественный износ.

е). Коррозия, ржавчина или загрязнения.

- Если во время гарантийного срока производилась, заменена входящих частей устройства без нашего согласия или разборка и ремонт выполнялась каким-либо лицом, не имеющим нашего разрешения, то действие гарантии прекращается и становится недействительным.

- Гарантия не рассматривает случаи возмещения ущерба, повреждений, дефектов или сбоя вызванных форс-мажорными обстоятельствами, пожаром или вследствие беспорядков. Мы не должны брать на себя обязательства законные или иные, чтобы бесплатно ремонтировать купленное вами устройство, если необходимость ремонта возникла из-за повреждений, дефектов или сбоя, по какой-либо из указанных выше причин.

- Гарантия не включает убытки, связанные с кражей автомобиля или в случае аварии.

- Ни при каких обстоятельствах в данный гарантийный талон не допускается вносить изменения или стирать информацию. В случае таких изменений или стираний гарантийный талон будет считаться не действительным.

- Гарантия не включает затраты связанные с транспортировкой, поставкой или передачей устройства по дороге в наш сервисный центр и обратно.

- Условия данной гарантии действуют только при предоставлении этого документа и никакие другие представления, оформленные письменно или другим образом, независимо от их происхождения, не принимаются, как дополнение или часть условий данной гарантии.

| Модель ProCam ZX9 | Серийный номер |
| --- | --- |
| Дата покупки | Продавец |
| Подпись | М.П. |

Спасибо , что выбрали

WWW.PROCAM.RU

# Text boxes

Введение

Особенности

Устройство

Фотоснимок/Удаление

Вверх/Назад/Громкость+

Вниз/Вперед/Громкость-

Режим

Вкл/Выкл/Подсветка/Защита

USB выход

Запись/ОК

AV выход

Инфракрасная подсветка

MicroSD

HDMI выход

Динамик

Сброс

Объектив

Функции кнопок

Описание

Описание

Operation

Описание

Operation

Характеристики

AV (CVBS): композитный TV сигнал NTSC/PAL

HDMI 1920X1080i50 или 1920X1080i60

JPG 5.0 мегапикселей

H.264 видео кодек     1920 x 1080, 30 к/с

1440 x 1080, 30 к/с    1280 x 720, 30 к/с

848x480, 60 к/с    848x480, 30 к/с

FAQ

Гарантия

ProCam ZX9

ProCam ZX9